PARTIE 1	GROS-OEUVRE

# LOT 15	BETON ARME

15.70.--.	ESCALIERS & PALIERS EN BETON ARME

15.78.00.	ESCALIERS - ARMATURES ET ANCRAGES

## 15.78.40.	Escaliers / accessoires, ancrages isolants acoustiques / gén.  20-06-11

(24.9) Xt6 (P3)

##### .10.	DESCRIPTION

###### .12.	Les travaux comprennent :

-	La préparation des points d’appuis.

-	La fourniture et l'installation# de caissons acoustiques pour palier# caissons longitudinaux pour volée d'escaliers#

-	La mise en place, le réglage et la fixation de ces éléments et leurs accessoires nécessaires.

###### .13.	Egalement compris dans le poste :

-	L'étude de stabilité nécessaire au calcul des armatures.

-	Les mesures de protection et de sécurité nécessaires.

#-	...

###### .14.	Non compris dans le poste :

...

###### .15.	Application et mise en œuvre :

#L'isolation acoustique des escaliers réalisés sur chantier.

#L'isolation acoustique des volées et des paliers préfabriqués prévus dans les cages d'escaliers.

...

### 15.78.43.	Escaliers / accessoires, ancrages isolants acoustiques pour volées d'escaliers  20-06-11

(24.9) Xt6 (P3)

Halfen HTT - Panneau acoustique armé de liaisonnement pour paliers d'escaliers préfabriqués ou coulés en place

Halfen HTF - Caissons acoustiques longitudinaux pour volées d'escaliers préfabriquées

##### .20.	CODE DE MESURAGE

###### .21.	Nature de l'entreprise :

.21.30.	Inclus. [PM]

.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]

###### .22.	Mode de mesurage :

.22.10.	Unité de mesure :

.22.11.	Néant. [1]

#●	Adhésif acoustique.

.22.16.	Unités statistiques :

.22.16.10.	Par pièce. [pce]

#●	Panneaux acoustiques armés.

#●	Caissons acoustiques longitudinaux.

#●	Bandes acoustiques.

#●	Plaques acoustiques.

.22.20.	Conventions de mesurage :

-	Par pièce, selon type.

Avec mention du code identifiant. Exemple :

##### .30.	MATERIALEN

###### .32.	Caractéristiques ou propriétés des éléments :

.32.10.	Description :

#Eléments d'armature et de désolidarisation acoustique pour le montage des volées d'escaliers sur les paliers et niveaux coulés sur chantier.

#Appuis de désolidarisation acoustiques pour le montage des volées d'escaliers préfabriquées sur les paliers et niveaux des cages d'escaliers.

#.32.11.	Panneaux acoustiques armés à prévoir entre les volées et les paliers :

Entre les volées des escaliers (préfabriqués ou coulés sur place) et les paliers et niveaux des cages d'escaliers seront insérés des panneaux de désolidarisation acoustique armés Halfen HTT.

Ces panneaux en acier galvanisé et isolant minéral conviendront pour la reprise des forces latérales et horizontales qui résultent des charges variables momentanées et charges externes continues.

#.32.12.	Caissons acoustiques longitudinaux :

Dans les paliers (préfabriqués et réalisés sur chantier) des escaliers des caissons acoustiques longitudinaux préfabriqués Halfen HTF seront prévus au droit des appuis des volées d'escaliers préfabriquées. Les volées seront déposées dans ces caissons sur une bande d'appui en élastomère d'une épaisseur de 10 mm bi-Trapez. Ces caissons acoustiques composés sur mesure et éventuellement complétés par des éléments de rallonge nécessaires seront collés sur leurs supports par le biais de bandes auto-adhésives appliquées sur leurs revers.

#.32.13.	Bandes acoustiques à prévoir entre les volées préfabriquées et les parois de la cage d'escaliers :

-	Toutes les surfaces de contact entre les paliers, volées d'escaliers et éléments portants de la structure (cage d'escalier) seront isolées par des bandes acoustiques Halfen HTPL-100. Les raccords de joint seront obturés par un tape de protection adapté conçu par le fabricant.

-	Toute formation d'un pont acoustique par des coulées de béton ou autres salissures au droit du joint entre les paliers / volées des escaliers et les éléments de construction environnant seront évités.

#.32.14.	Plaque acoustique à prévoir entre la première volée et la dalle de plancher :

La volée de départ (ou première volée) des escaliers sera positionnée en appui libre sur une plaque d'isolation acoustique déposée sur la dalle structurelle du niveau de départ.

.32.20.	Caractéristiques de base :

#1.32.21.	Eléments d'isolation acoustique : Halfen

#-	Fabricant :	Halfen

#-	Descripteur d'article :	#HTT …-…-…
#HTF-…
#HTF-DS-100
#HTF-LS-100
#HTF-B
#HTPL-100

#2.32.21.	Eléments d'isolation acoustique à prévoir entre les volées préfabriquées et les paliers coulés sur chantier :

#1 [HTT-X-YY-ZZZ]

-	Description :	panneau acoustique de séparation composite pour palier et volée d’escaliers coulés en place ou préfabriqués, pourvu des deux cotés de crochets d'armature

-	Matériau :	tôle en acier galvanisé, isolant en fibres minérales 80 kg/m³, supports élastomères non armés, acier S500

Pour mémoire :

-	Les dimensions sont déterminées sur base de la largeur de la volée d'escalier, de l'épaisseur de la dalle de palier et des résultats de l'étude de stabilité (cfr. documentation technique)

-	Catégorie de charge (X) :	#4
#6
#8

-	Hauteur de la dalle de palier (YY) :	… cm [comprise entre 16 - 25 cm]

-	Largeur de la volée d'escaliers (ZZZ) (L) :	#100 cm [standard]
#120 cm [standard]
#… cm [sur mesure :  90 < largeur < 200 cm]

-	Nombre de crochet (a) :	#3
#5
#6

-	Ecartement des armatures (es) :	L / a

#2 [HTF-100] [HTF-120]

-	Description du caisson acoustique :	élément linéaire préfabriqué en mousse plastique de classe B2 selon DIN 4102, 
▪ dans lequel au moins deux bandes de compression acoustiques amortissantes en EPDM bi-Trapez sont insérées et des perforations transversales sont prévues en partie centrale pour faciliter une découpe à mesure de l'élément
▪ et au dos duquel une bande adhésive est prévue pour le fixer sur le palier

>DIN 4102-1 - DE,EN - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

-	Longueur de l'élément  (L) :	#70-100 cm [HTF-100]
#101-120 cm [HTF-120]

-	Hauteur de l'élément :	120 mm

-	Dimensions des bandes de compression :	200 x 50 x 10 mm

-	Amortissement du niveau de bruit d'impact :	réduction jusqu'à 23 dB

-	Charge maximale admissible :	σT = 10,00 N/mm²

-	Contrôle acoustique :	selon rapport d'essai n°. 2729/1045 IBMB Braunsweig

#3 [HTF-DS-100] [HTF-LS-100]

-	Description :	cornière acoustique de rallonge #avec bande de compression #pour la mise à longueur des caissons acoustique longitudinaux HTF des volées d'escaliers > 120 cm

#4 [HTPL-100]

-	Description :	bande acoustique isolante pour les rives des escaliers coulés en place

-	Matériaux :	mousse plastique de classe B2 selon DIN 4102

>DIN 4102-1 - DE,EN - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

-	Dimensions (a x b) :	100 x 35 cm

-	Epaisseur :	10 mm

#4 [HTF-B -125 x55] [HTF-B -125 x80] [HTF-B -145 x55] [HTF-B -145 x55]

-	Description :	plaque acoustique d'appui avec 2 bandes de compression utilisée comme appui sur une dalle pour la première marche d'une volée d'escalier

-	Dimensions (a x b) :	#125 x 55 cm [HTF-B -125 x55]
#125 x 80 cm [HTF-B -125 x80]
#145 x 55 cm [HTF-B -145 x55] 
#145 x 80 cm [HTF-B -145 x55]

-	Dimensions des bandes de compression :	200 x 50 x 10 mm

-	Amortissement du niveau de bruit d'impact :	réduction jusqu'à 23 dB

-	Charge maximale admissible :	σT = 7,00 N/mm²

-	Contrôle acoustique :	selon rapport d'essai n°. 2729/1045 IBMB Braunsweig

.32.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :

.32.51.	ER1 Résistance mécanique et stabilité :

-	Charges maximales autorisées :	▪ en compression : … kN
[déterminées sur base des données du fabricant]

.32.55.	ER5 Protection acoustique :

.32.52.30.	Bruits de contact :

-	Atténuation de la transmission acoustique :	- 23 dB

>DIN 52210-6 - DE, EN - Bauakustische Prüfungen; Luft- und Trittschalldämmung; Bestimmung der Schachtpegeldifferenz

>DIN 4109-11 - DE, EN - Schallschutz im Hochbau - Teil 11: Nachweis des Schallschutzes - Güte- und Eignungsprüfung

##### .40.	EXECUTION DES TRAVAUX

###### .41.	Référence de base :

.41.10.	Remarque importante :

Les appuis acoustiques pour escaliers préfabriqués utilisés lors de la fabrication des paliers seront mis en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant. Les plans de réalisation et d'exécution seront établis par l'étude de stabilité et agréés par l'architecte.

Pour mémoire :

Voir également la documentation technique.

##### .50.	COORDINATION

###### .55.	Avec d'autres postes :

...

## Postes HALFEN pour le métré

Halfen HTT - Panneau acoustique armé de liaisonnement pour paliers d'escaliers préfabriqués ou coulés en place

#### #P1	Panneaux acoustiques armés HTT-4-…-… [3 Ø 6] pour paliers [hauteur : 16 - 25 cm] [largeur : 90 - 200 cm]	[QF]	[pce]

#### #P1	Panneaux acoustiques armés HTT-6-…-… [5 Ø 6] pour paliers [hauteur : 16 - 25 cm] [largeur : 90 - 200 cm]	[QF]	[pce]

#### #P1	Panneaux acoustiques armés HTT-8-…-… [6 Ø 6] pour paliers [hauteur : 16 - 25 cm] [largeur : 90 - 200 cm]	[QF]	[pce]

Halfen HTF - Caissons acoustiques longitudinaux pour volées d'escaliers préfabriquées

#### #P1	Caissons acoustiques longitudinaux pour volées d'escaliers HTF-100 [largeur de la volée : 70 - 100 cm]	[QF]	[pce]

#### #P1	Caissons acoustiques longitudinaux pour volées d'escaliers HTF-120 [largeur de la volée : 101 - 120 cm]	[QF]	[pce]

#### #P2	Rallonges acoustiques HTF-DS-100 [longueur : 100 cm] [pour volées > 120 cm]	[QF]	[pce]

#### #P2	Rallonges acoustiques avec bande de compression HTF-LS-100 [longueur : 100 cm] [pour volées > 120 cm]	[QF]	[pce]

#### #P3	Bandes acoustiques pour isoler les rives des escaliers coulés en place HTPL-100 [100 cm x 35 cm] [10 mm]	[QF]	[pce]

#### #P4	Plaques acoustiques d'appui avec 2 bandes de compression HTF-B [125 x 55 cm]	[QF]	[pce]

#### #P5	Plaques acoustiques d'appui avec 2 bandes de compression HTF-B [125 x 80 cm]	[QF]	[pce]

#### #P6	Plaques acoustiques d'appui avec 2 bandes de compression HTF-B [145 x 55 cm]	[QF]	[pce]

#### #P7	Plaques acoustiques d'appui avec 2 bandes de compression HTF-B [145 x 80 cm]	[QF]	[pce]

#### #P8	Adhésif acoustique en rouleau [largeur : 50 mm]	[PM]	[1]

HALFEN fait du commerce en tant que Leviat

Borkelstraat 131

B-2900 Schoten

Tél. : 03 658 07 20

Fax. : 03 658 15 33

www.halfen.be – www.leviat.com

info.halfen.be@leviat.com