PARTIE 7	MENUISERIES

# LOT 74	CLOISONNEMENT

74.30.	CLOISONS DE SEPARATION

74.33.00.	CLOISONS DE SEPARATION A OSSATURES METALLIQUES

## 74.33.30.	Parois int., systèmes assemblés par panneaux, gén., isol. therm.  12-04-06

(22.6) Aa (M2)

##### .10.	DESCRIPTION

###### .12.	Les travaux comprennent :

La fourniture et livraison de cloisons non porteuses, en ce compris :

-	Les panneaux constitutifs et autres profilés de structure, pièces de liaison, coulisses, profilés oméga ...

-	Les dispositifs de fixation, les profilés de calfeutrement, les joints au mastic ...

-	Les profilés de renforcement nécessaires au droit des portes et ouvertures ...; ou encore, au droit des appareils sanitaires suspendus.

###### .13.	Egalement compris dans le poste :

-	Les profilés de finition [coins et angles, raccords, joints de dilatation ...]

#-	Les éléments de remplissage : #éléments vitrés. #portes. #armoires. #...

#-	La réalisation des percements électriques pour interrupteurs, prises de contact ...

-	Le revêtement vinylique des parois des cloisons.

###### .14.	Non compris dans le poste :

#-	La finition des murs ... [peinture, papier peint, ...]

#-	Les éléments de remplissage suivants : #vitres, # portes, # armoires, #...

...

### 74.33.30.¦231.31	Parois int., systèmes assemblés par panneau, plaques de plâtre, isol. therm.  12-04-06

### FAAY Vianen B.V.

(22.6) Af7 (P3)

#### Faay VP54 - Cloisons de séparation (54 mm) constituées d’une âme en chènevotte pressée avec plaque de plâtre de part et d’autre, attestation KOMO

#### Faay VP70 - Cloisons de séparation (70 mm) constituées d’une âme en chènevotte pressée avec plaque de plâtre de part et d’autre, attestation KOMO

##### .20.	CODE DE MESURAGE

###### .21.	Nature de l'entreprise :

.21.10.	Forfait global. [FG]

.21.50.	Quantité présumée. [QP]

###### .22.	Mode de mesurage :

.22.10.	Unité de mesure :

.22.12.	Unités géométriques

.22.12.21.	Par m. [m]

#●	Raccords de sol.

#●	Raccords de plafond.

#●	Raccords mur/cloison.

#●	Pièces d’angle.

#●	Protections extérieures d’angle.

#●	Goulotte horizontale avec socle amovible.

.22.12.22.	Par m². [m²]

#●	Cloisons de séparation.

.22.20.	Conventions de mesurage :

●	Forfait global, suivant plan de détail.

●	Par m² de cloison, tout compris [ossature, panneaux, profilés ... avec mention des matériaux et du type].

●	Par m : tout compris (colle, mastic, socle amovible, …).

##### .30.	MATÉRIAUX

###### .30.	Références de base spécifiques :

.30.10.	Remarque importante :

Les cloisons non porteuses isolantes thermiquement et leurs pièces de liaison, raccords, éléments spéciaux, fixations et produits de calfeutrement… font partie d’un système et constituent un tout pour leur traitement. Tous les composants doivent obligatoirement provenir du #fabricant du système. #Faay Vianen B.V.

###### .31.	Caractéristiques secondaires ou propriétés du système :

.31.10	Description :

#	Cloison de séparation haute d’un étage et occupant peu d’espace VP54 (54 mm d’épaisseur). La cloison est constituée d’une âme en chènevotte pressée entourée de part et d’autre d’une plaque de plâtre. L’ossature, l’isolation et le revêtement final sont compris dans chaque panneau.

Le système bénéficie d’une attestation KOMO® avec certificat de produit 20196/18.

#	Cloison de séparation mince VP70 (70 mm d’épaisseur) pour pièces très hautes. Les cloisons peuvent être empilées jusqu’à une hauteur de 4500 mm grâce à leur grande rigidité. La cloison est constituée d’une âme en chènevotte pressée entourée de part et d’autre d’une plaque de plâtre.

Le système bénéficie d’une attestation KOMO® avec certificat de produit 20196/18.

#	Les cloisons sont finies en usine par du #vinyle #film

.31.20.	Caractéristiques de base :

#1.31.21	[fabricant]

#-	Fabricant:	Faay Vianen B.V.

#-	Marque commerciale:	#Faay VP54 #Faay VP70

.31.40.	 Caractéristiques descriptives [neutre]

-	Composition :	âme : chènevotte comme structure porteuse, entourée de part et d’autre d’une plaque de plâtre.

Variante1: [Faay VP54]

.31.42.	Propriétés dimensionnelles :

-	Épaisseur : 	54 mm

-	Largeur : 	taille standard du module 400 mm de large (sur demande, 600 mm également disponible).

-	Hauteur : 	six hauteurs disponibles, variant de 2400 à 3600 mm.

.31.43.	Poids, masse :

-	Poids au m² :	± 28,12 kg/m²

.31.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :

.31.51.10.	Charges :

-	Résistance aux clous et vis :	100 kg en cas d’utilisation de vis pour panneaux agglomérés, 120 kg en cas d’utilisation de vis à bois sans bouchons.

.31.52.	ER2 Sécurité incendie :

--	Résistance au feu :	E30, EW30, EI30 (selon EN 1364)

.31.55.	ER5 Protection acoustique :

-	Isolation acoustique :	30 dB (Rw) 28 dB (DnT,A,k )

.31.56.	ER 6 Économie d’énergie et conservation de la chaleur :

.31.56.10.	Isolation thermique :

-	Rc: 	0,42	m² K/W

Variante 2: [Faay VP70]

.31.42.	Propriétés dimensionnelles :

-	Épaisseur : 	70 mm

-	Largeur : 	taille standard du module 400 mm de large (sur demande, 600 mm également disponible).

-	Hauteur : 	six hauteurs disponibles, variant de 2400 à 3600 mm.

.31.43.	Poids, masse :

-	Poids par surface :	env. 34,20 kg/m²

.31.50	Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :

.31.51.10.	Charges :

-	Résistance aux clous et vis :	100 kg en cas d’utilisation de vis pour panneaux agglomérés, 120 kg en cas d’utilisation de vis à bois sans bouchons.

.31.52.	ER 2 Sécurité incendie :

-	Résistance au feu :	E45, EW45, EI45 (selon EN 1364)

.31.55.	ER 5 Protection acoustique :

-	Isolation acoustique :	33 dB (Rw) 32 dB (DnT,A,k )

.31.56.	ER 6 Économie d’énergie et conservation de la chaleur :

.31.56.10.	Isolation thermique :

-	Rc : 	0,58	m² K/W

Suite

.31.80.	Divers :

.31.81.	Marques :

Les produits affichent clairement :

-	le logo ou la marque KOMO®.

-	l’attestation avec certificat de produit numéro 20196/18.

#-	Classe de résistance au feu.

-	Lieu du marquage :	sur le chant des panneaux

###### .32.	Caractéristiques ou propriétés générales des composants :

.32.20.	Caractéristiques de base :

.32.21	Caractéristiques des plaques :

-	Composition :	âme en plâtre brut, recouverte de carton des deux côtés

-	Épaisseur de plaque :	9,5 mm

-	Bords :	bords arrondis

.32.22	Caractéristiques de l’âme :

-	Matériau de base :	fibres de lin

.32.23	Caractéristiques des dispositifs pour conduits électriques :

-	Description :	les cloisons de séparation sont pourvues de gaines verticales, encastrées de façon invisible, pour conduits. L’écart entre ces gaines est de 20 cm d’axe en axe (panneaux standard de 40 cm) ou de 30 cm d’axe en axe (panneaux de 60 cm)

#	Goulotte horizontale :	les cloisons sont pourvues de goulottes métalliques horizontales creuses pour câbles, le système KBL. Celles-ci sont appliquées sous la cloison et recouvertes d’un couvercle amovible qui peut se clipser de 2 façons.

.32.24	Caractéristiques du revêtement de surface :

-	Type:	…

-	Fabricant et marque :	…

-	Matériau :	…

###### .32.40	Caractéristiques générales ou propriétés des accessoires

.32.41.50.	FAAYFIX-Colle d’assemblage :

-	Type :	aérosol monocomposant

##### .40.	EXÉCUTION DES TRAVAUX

###### .41.	Références de base :

.41.10.	Remarque importante :

.41.11.	Caractéristiques du lieu des travaux :

.41.11.10.	Bâtiment étanche à la pluie et au vent :

Le bâtiment doit être étanche à la pluie et au vent, et doit être ordonné.

.41.11.20.	Température :

Pendant le montage des cloisons et la pose des jointures, il faut que la température soit supérieure à +5 °C et l’humidité relative de l’air avant, pendant et après les travaux soit comprise entre 40 % et max. 70 %. Toutefois, il est conseillé, pendant l’application des joints sur les cloisons, de maintenir une de température supérieure à +10 °C.

Avant de pouvoir placer les éléments, il faut que ceux-ci se soient suffisamment acclimatés pour pouvoir absorber la même humidité de l’air que l’humidité relative intérieure régnant dans le bâtiment en l’état.

L’entrepreneur assure une bonne ventilation de l’endroit.

Il chauffe de manière progressive le local quand il fait froid. S’il est chauffé trop rapidement, cela peut créer dans les panneaux une contrainte susceptible de causer une déformation et/ou l’apparition de fissures.

L’application des joints peut uniquement être réalisée quand on n’attend plus de déformation importante des plaques.

L’entrepreneur évite les chauffages fonctionnant aux carburants fossiles, qui apportent beaucoup d’humidité dans l’air.

Ne pas faire souffler de l’air tiède ou chaud sur les cloisons.

.42.12.	Irrégularités du sol et autres surfaces de liaison :

Les irrégularités doivent être éliminées de toutes les surfaces de pose et de liaison.

Le sol doit être totalement plat, rectiligne et de niveau, et doit par ailleurs être bien sec : humidité de max. 6 vol.%. Si des écarts de niveau > 1,5 mm/m sont constatés, le sol doit être égalisé à l’aide d’un enduit d’égalisation adapté au matériau [voir les instructions de traitement du fournisseur de l’enduit d’égalisation].

Pour une bonne adhérence, toutes les surfaces de pose et de liaison doivent être dépoussiérées.

Si le sol est absorbant, il convient d’y appliquer une sous-couche adaptée au matériau [voir les instructions de traitement du fournisseur de la sous-couche].

.42.13.	Traçage et approbation :

Le placeur trace la position exacte des cloisons conformément aux plans les plus récents et aux indications de l’architecte. Il fait approuver ce traçage avant d’exécuter les travaux.

.42.30.	Transport :

Conforme aux prescriptions du fabricant.

.42.40	Entreposage :

Sur le chantier, les panneaux non traités doivent être empilés couchés, à plat et au sec.

###### .44.	Mode de placement :

.44.20	Montage :

- Placez les profilés de sol et de plafond.

-	Fixez la demi-languette fournie sur le mur existant. Elle servira de liaison (d’équerre) entre le mur et la cloison.

-	Si nécessaire, sciez les panneaux à la bonne mesure.

-	Placez les panneaux en les attachant les uns aux autres à l’aide des profilés et languettes de liaison.

#	Collez les panneaux entre eux à l’aide de la colle FAAYFIX® fournie à cette fin.

Les panneaux sont attachés entre eux au moyen d’un système à tenon et mortaise. Le tenon doit être appliqué sur toute la hauteur de la cloison.

Les joints sont remplis et finis avec un remplissage, renforcé de fibres.

Tous les schémas de détail et directives du fabricant doivent être rigoureusement suivis, en particulier ceux concernant les liaisons en angle, les raccordements aux chambranles, au plafond et au sol.

.44.21	Joints de dilatation :

Les joints de dilatation du gros œuvre doivent également être respectés dans le système de cloison.

##### .50.	COORDINATION

###### .52.	Avant les travaux :

.52.10.	Planification des travaux :

Les travaux humides tels que ceux de plafonnage et de recouvrement de sol font grimper l’humidité relative d’une pièce. C’est pourquoi ils doivent #de préférence# être réalisés avant le montage des cloisons.

###### .53.	Pendant les travaux :

.53.30.	Points d’attention particulière :

.53.31.	Baies de portes et de fenêtres

Aucune baie de porte ou de fenêtre ne peut être prévue dans les cloisons.

.53.36.	Joints de dilatation dans les cloisons

Aucun joint de dilatation ne peut être prévu dans les cloisons.

###### .54.	Après les travaux :

.54.20.	Finition

.54.22.	Parachèvement :

#-	Peinture :

Pour mémoire :

-	Les peintures les plus couramment trouvées dans le commerce conviennent : par ex. latex. Les  peintures à base minérale [chaux, verre soluble et silicate] ne sont pas adaptées. Il est renvoyé au fabricant de la peinture pour davantage d’informations sur le produit ou d’instructions d’emploi. Les surfaces en plaque de plâtre non traitées peuvent jaunir quand elles sont exposées longtemps et de manière intensive à la lumière. Dans ce cas, il est conseillé d’appliquer une couche spéciale empêchant le suintement de particules jaunes.

#-	Papier peint :

Pour mémoire :

-	Tous les types de papier peint que l’on trouve dans le commerce conviennent. Il est recommandé d’appliquer au préalable une sous-couche afin de pouvoir retirer le papier peint sans endommager la couche de carton par la suite. Il est renvoyé au fabricant du papier peint et de la sous-couche pour davantage d’informations sur le produit ou d’instructions d’emploi.

###### .55.	Avec d’autres postes :

...

##### .60.	CONTRÔLE ET AGRÉATION

###### .61.	Avant la livraison :

.61.10.	Documents à présenter :

.61.14.	Agrément :

Les cloisons font l’objet d’une attestation KOMO® avec certificat de produit 20196/18. L’entrepreneur est tenu de tenir à la disposition de l’architecte et du maître d’ouvrage un exemplaire de l’attestation complète avec certificat de produit.

###### .62.	À la livraison :

Sont contrôlés les points suivants à la livraison :

-	si les marques et signes de marques sont corrects.

-	si les produits ne présentent aucun défaut apparent, suite au transport ou autre.

Les produits qui présentent des défauts apparents seront refusés et ne peuvent pas être utilisés.

###### .65.	Après les travaux :

.65.20.	Tolérances :

-	Aspect et planéité apparents

Les cloisons murales sont planes et ont une surface régulière, sans défaut apparent. À la lumière rasante, ils semblent raisonnablement plats.

Les jointures entre les cloisons, évidements pour passage de conduits et dégâts mineurs doivent être égalisés conformément aux instructions de pose telles que reprises dans l’attestation KOMO® avec certificat de produit 20196/18.

-	Déformations occasionnées par des charges excentriques

Les courbures définitives ou perdurables dues à des différences de taille de la cloison dans l’ouvrage et à des charges découlant de la suspension d’objets lourds qui sont acceptées sur la moitié des charges, comme énoncé à l’annexe 3 du BRL 1003, ne peuvent dépasser 0,002 fois la hauteur de la cloison, avec un maximum de 5 mm.

-	Déformations sous l’effet de chocs

Sous l’effet d’un choc par un corps tendre, de 120 Nm, la courbure temporaire de la cloison non porteuse ne peut dépasser 10 mm.

-	Déformations occasionnées par une charge répartie uniformément

Sous l’effet de changements soudains de pression d’air dans un lieu ou de l’appui d’une personne contre la cloison, provoqués par convention par une charge uniformément répartie de 230 N/m², la courbure ne peut excéder 0,002 fois la hauteur de la cloison, avec un maximum de 5 mm.

### Variantes d’applications et suggestions de Faay Vianen :

Pour chaque modèle de cloison de séparation, Faay fournit également des éléments d’ébrasement pour les finitions autour des portes et fenêtres. Ceux-ci ont la même composition que les panneaux de cloison.

# Faay Vianen - postes pour le métré

#### Faay VP – cloison de séparation constituée d’une âme en chènevotte pressée avec une plaque de plâtre de part et d’autre.

#### #P1	Cloison de séparation VP54 (54 mm d’épaisseur) [forfait global, suivant plan de détail]	PM	[1]

#### #P1	Cloison de séparation VP54 (54 mm d’épaisseur) [ossature, panneaux, profilés, ...]	QP	[m²]

#### #P2	Cloison de séparation mince VP70 (70 mm d’épaisseur) [forfait global, suivant plan de détail]	PM	[1]

#### #P2	Cloison de séparation mince VP70 (70 mm d’épaisseur) [ossature, panneaux, profilés, ...]	QP	[m²]

#### #P3	goulotte métallique creuse pour câbles, système KBL, avec couvercle 	PM	[m²

FAAY VIANEN B.V.

Mijlweg 3

NL-4131 PJ Vianen

Tél.: +31(0)347-37 66 24

Fax.: +31(0)347-37 79 40

http://www.faay.nl

info@faay.nl